企业环境信息公示一览表

一、企业基本信息

| 单位名称 | 福建宏旺实业有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91350981092707192X | 法人代表 | 邓鸿祥 |
| 生产地址 | 福安市湾坞镇上洋村 | 年生产时数 | 7200小时 |
| 所属行业 | 钢压延加工 | 联系电话 | 13729912879 |
| 主要产品或服务以及规模 | 年产不锈钢110 万吨 |
| 主要原材料及年消耗数 | 钢卷130 万t | 硝酸6500t | 氢氟酸1240t |
|  | 轧制油599t | 氢氧化钠200t | 硫酸钠210t |
|  | 硫酸35t | 亚硫酸氢钠90t |  |
|  | 氯化钙5t | 液氨2.3t |  |
| 主要能源年消耗数 | 水60万t | 电 18373万kwh | 天然气5500万m3 |
| 环评批复日期及批准机关 | 2015年4月21日 | 宁德市环境保护局 | 文号：宁市环监[2015]15号 |
|  | 2018年4月3日 | 宁德市环境保护局 | 文号：宁市环监[2018]10号 |
| 竣工环保验收日期 | 2016年10月17日 | 宁德市环境保护局 | 文号：宁市环验[2016]28号 |
|  | 2018年9月17日 | 自主验收 |
| 排污许可证编号及发证日期、发证时间、各污染物最大排放量： 排污许可证编号：91350981092707192x，发证日期：2023年9月12日。 废气排放标准：轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665—2012及修改单,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019；大气污染物排放总量控制指标：颗粒物≤20.488t/a，二氧化硫≤1.385t/a，氮氧化物≤162.752t/a。 废水排放标准：钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012；水污染物排放总量控制指标：CODcr≤6.93t/a，氨氮≤0.693t/a，总氮≤4.851t/a。 |

二、排污信息

三、污染物治理设施信息

| 污染类型 | 污染物名称 | 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油雾 | 三机架轧机G1、二十辊轧机G7、五机架轧机G12 | 非甲烷总烃 | 油雾过滤净化器 | 设置4根25m 排气筒 |
|  | 烟气 | 退火炉G2、G8、G13 | 烟尘、SO2、NOX | 低氮燃烧，直排 | 设置3根30m 排气筒 |
|  | 含尘废气 | 鲁斯纳酸再生系统 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 设置1根30m 排气筒 |
|  | 电解废气 | 中性电解槽G4、G9、G14 | 铬酸雾 | 洗涤塔 | 设置3根22m 排气筒 |
|  | 酸雾 | 酸洗槽G5、G10、G15，后续漂洗烘干G6、G11、G16 | 硝酸雾、氮氧化物、氟化物、硫化氢 | 经二级喷淋洗涤塔后再经SCR系统脱硝 | 设置2根22m排气筒 |
| 废水 | 废乳化液 | 三机架轧机W1、五机架轧机W16 | 石油类、CODcr、SS 等 | 乳化液处理系统，处理后进入含油清洗废水处理系统后回用 | - |
|  | 清洗废水 | 脱脂后清洗W2、W10、W17 | pH、石油类、 CODcr、SS 等 | 进入含油清洗废水处理后进入综合废水处理系统 | - |
|  | 间接冷却水 | 退火炉W3、W11、W18 | 少量CODcr、SS | 净循环水站 | - |
|  | 直接冷却水 | 直轧带钢雾冷W4、直轧破磷后刷洗W5 | CODcr、氧化铁皮 | 浊循环水处 理站 |  |
|  | 电解废液 | 中性电解槽W6、W12、W19 | pH、Cr6+、CODcr、SS 等 | 硫酸钠在线 回收装置 |  |
|  | 含铬废水 | 电解后清洗W7、W13、W20 | pH、Cr6+、CODcr、SS 等 | 含铬废水处 理系统 |  |
|  | 废酸 | 混酸酸洗槽W8、W14、W21 | pH、Cr6+、CODcr、 SS 等 | 酸再生站 |  |
|  | 废酸废水 | 酸洗后清洗W9、W15、W22 | pH、CODcr、SS等 | 废酸处理系 统 |  |
| 固废 | 废捆带、废纸 | 开卷S1、S7、S11、S14 | 钢铁 | 收集桶 | 工业固废贮存间 |
|  | 不锈钢废料 | 入口液压剪S2、S8、S12、S15、出口切剪S5、S10、S13、S17 | 钢铁 | 产线设收集 装置 |  |
|  | 废耐火材料 | S3、S9、S16 | 耐火砖、耐火材 | 定期更换 |  |
|  | 氧化铁皮渣 | 机械破磷S4 | 氧化铁 | 产线设收集装置 | 储渣池 |
|  | 废轧制油 | 二十辊轧机S6 | 废油 | 循环过滤 | 危险废物暂存间 |
|  | 污泥 | 酸再生系统、污水处理系统 | 含酸污泥、中和污泥、电解质污泥、综合污泥 | 委托有资质单位处置 | 危险废物暂存间 |
| 噪声 | 设备噪声、动力噪声等 | N1-N43 | 噪声 | 车间隔声、设备减振、风机消声 | - |
| 地下水 | 分区防渗 |
| 环境风险 | 设置火灾自动报警系统及消防灭火系统，有毒气体报警系统，编制突发环境事故应急预案，建立事故应急措施和管理体系 |
| 环境管理 | 设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。 |

四、环境风险防控

| 预案备案日期 | 2023年8月3日 | 备案机关 | 宁德市福安生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境风险 | 化学品泄漏、危险废物泄漏、火灾爆炸衍生的环境风险 |
| 开展演练周期 | 一年一次 |